## Slide 1
TECHNICAL DEEP DIVE · 技术科普
FAST-LIVO2 全景解析
机器人如何同时看路、辨向、建图
激光雷达 · 惯性测量单元 · 相机 三种传感器的紧耦合融合之旅
香港大学 MaRS 实验室 · 开源项目 · 2024
Notes: 大家好，今天我们来聊一个很有意思的技术——FAST-LIVO2。它的核心问题是：一个机器人在完全陌生的环境里，怎么同时做到知道自己在哪、周围长什么样、并且把这一切实时画成一张地图？我们会用最通俗的方式，把整个过程拆开来讲。

## Slide 2
LEARNING ROADMAP · 学习路线
我们将沿着这五条线索展开
01
认识问题
什么是SLAM，三种传感器各能做什么
02
数据入场
时间同步、IMU预测、点云去畸变
03
激光雷达配准
不提取特征，原始点云如何对齐地图
04
视觉处理（重点）
直接法、仿射变换、光度误差、曝光估计
05
融合与建图
顺序更新、统一地图、五大创新与应用
核心问题贯穿始终：机器人如何在陌生环境中，同时知道自己在哪、周围长什么样、并把这一切画成地图？
Notes: 这是我们今天的学习路线。一共五个部分：先搞清楚问题是什么，再看数据怎么进来，然后分别拆解激光雷达和摄像头的处理方法，最后看它们怎么融合成一张地图。第四部分视觉处理是重点，会花比较多时间。

## Slide 3
CHAPTER 01 · 认识问题
机器人在陌生环境里，
到底是怎么认路的？
没有 GPS，室内、隧道、地下怎么定位？
光线昏暗、纹理缺失，相机看不清怎么办？
走歪了、传感器漂移，怎么及时纠正？
FAST-LIVO2 的回答是：让三种传感器取长补短，像一个团队一样协同工作。
Notes: 先想一个问题：把你蒙住眼睛带到一个完全陌生的房间，你怎么知道自己在哪、房间长什么样？你可能会用手摸墙壁（激光雷达）、用脚感受步幅和转身（IMU）、偶尔掀开眼罩看一眼（相机）。机器人做的事情本质上一样，只是更精确、更快。

## Slide 4
CONCEPT · 核心概念
什么是 SLAM？一边走路，一边画地图
通俗比喻
想象你被蒙眼带进一个陌生房间。
你一边摸索着往前走（定位：我现在在哪），一边在脑子里画出房间的形状（建图：周围有什么）。
这两件事必须同时做——知道位置才能画对地图，有了地图才能确认位置。
技术定义
SLAM =SimultaneousLocalizationAndMapping
同步定位与建图。
机器人在未知环境中，一边估算自身位姿（位置+朝向），一边构建环境的空间地图，两者互相依赖、交替推进。
先有鸡还是先有蛋？
定位需要地图来比对，建图需要定位来拼接。SLAM 的核心难题就是这个鸡生蛋问题——FAST-LIVO2 用多种传感器交叉验证来打破这个死循环。
Notes: SLAM是整个领域的基础概念。简单说就是一边走一边画地图。难点在于定位和建图互相依赖，就像鸡生蛋问题。没有好的定位，画出来的地图是歪的；没有准确的地图，又没法确认自己在哪。多传感器融合就是解决这个问题的关键思路。

## Slide 5
SENSORS · 三种传感器
三个队员，各有所长，也各有短板
激光雷达
LiDAR · 10~100Hz · 每秒数万点
擅长：精确测距
发射激光束测量距离，能精确知道障碍物有多远，厘米级精度。
短板：没有颜色，怕隧道
点云是黑白的，没有纹理颜色。在长廊、隧道里四面都是墙，几何信息不够会迷路。
惯性测量单元
IMU · 100~250Hz · 加速度+角速度
擅长：高频反应快
每秒测量100~250次加速度和旋转，能捕捉快速运动，两次激光扫描之间靠它推算位置。
短板：会越漂越远
纯靠积分推算位置，小误差会不断累积，就像闭着眼走路，走久了一定偏。
相机
Camera · 10~50Hz · 彩色图像
擅长：纹理丰富
能看到颜色、文字、图案，信息密度高。隧道里墙上的标识、地面的车道线都能帮上忙。
短板：单张图不知道距离
照片是2D的，单张照片无法直接知道物体有多远。低光照、运动模糊也会让它失效。
Notes: 三种传感器就像一个团队的三个队员。激光雷达是精确的测量员，但它看不到颜色，在隧道里会犯愁；IMU是反应最快的短跑选手，但闭着眼跑久了会跑偏；相机是观察力最强的观察员，但它没法单靠一张照片知道距离。把它们组合在一起，就能取长补短。

## Slide 6
FRAMEWORK · 整体框架
一图看懂 FAST-LIVO2 的工作流程
三种传感器异步输入 → IMU前向传播给出位姿初值 → LiDAR点云重组后做点到平面配准（粗修正）→ 视觉稀疏直接法做光度对齐（精修）→ 统一体素地图同时管理几何与视觉信息 → 法向细化（可选模块，论文默认配置关闭）按式(14)用历史块光度误差精化平面法向。
论文对应：Section III System Overview, Figure 1（本图为论文原图）
代码对应：LIVMapper.cpp::sync_packages() 时间同步 ~L950；IMU_Processing.cpp::Process2() 前向传播 ~L543；voxel_map.cpp::StateEstimation() LiDAR更新 ~L338；vio.cpp::processFrame() 视觉更新 ~L1770
传感器频率：IMU 100~250Hz / LiDAR 10~100Hz / Camera 10~50Hz（论文Figure 2标注范围）
Notes: 这张图是论文原文的系统总览图，也是整个系统的鸟瞰图。从左到右看：三种传感器数据先做时间同步，IMU做高频前向传播给出一个大概位姿，接着激光雷达做点到平面的配准来粗修正，最后用摄像头的光度信息做精修。激光和视觉共用同一张体素地图，法向细化在独立线程里持续优化平面法向。最终输出精确的位姿和彩色点云地图。

## Slide 7
STEP 1 · 数据入场
第一步：把三种数据对齐到同一时刻
问题：三个传感器的"心跳"完全不一样
IMU · 200Hz
每 5 毫秒测一次加速度和旋转，像一个不停报数的短跑选手，数据最密。
LiDAR · 10Hz
每 100 毫秒扫一圈，一帧点云里每个点的采集时刻都不同（旋转扫描需要时间）。
Camera · 30Hz
每 33 毫秒拍一张，曝光需要时间，图像是一个"时间段"的积分而非"时刻"的快照。
解决方法：以图像曝光中心时刻为锚点，把跨越该时刻的 LiDAR 扫描"切一刀"分成前后两半，前半归入当前帧，后半留给下一帧。IMU 数据则按时间段提取。
Notes: 时间同步是整个系统的第一步，也是最容易被忽略但最关键的一步。想象三个人用不同速度跑步，要让他们在同一时刻的位置对齐才能比较。FAST-LIVO2选择用图像时刻作为锚点，因为图像更新频率适中，且视觉处理需要精确的时刻对齐。LiDAR扫描是旋转的，一帧里每个点采集时间不同，所以要按时间戳切割。

## Slide 8
STEP 2 · IMU 预测
第二步：IMU 先"猜"一个当前位置
前向传播：从已知推未知
就像闭着眼凭感觉走一步
上一帧结束时，我们知道机器人的位置、速度、朝向。
从那一刻到现在，IMU 测了 N 次加速度和旋转。
把这些测量积分起来，就能推算出当前大概在哪、朝哪、速度多少。
推算的状态（19 维误差状态）
姿态（3）· 位置（3）· 速度（3）
陀螺仪零偏（3）· 加速度计零偏（3）
重力向量（3）· 逆曝光时间（1）
外加一个 19×19 的不确定性矩阵
后向传播：给点云"去抖动"
为什么点云会"糊"？
LiDAR 旋转扫描一帧需要时间，这段时间机器人在动。
如果不处理，一帧里的点是在不同位置采集的，拼在一起就会模糊变形。
怎么去畸变？
从帧尾时刻反向遍历每个点的采集时刻。
利用 IMU 位姿，把每个点从它的采集时刻"搬"到帧尾时刻。
结果：整帧点云仿佛在同一瞬间拍摄，清晰不变形。
Notes: IMU做两件事：前向传播和后向传播。前向传播就是从上一帧的已知状态，用IMU的加速度和角速度积分，推算出当前大概的位姿——这给后续激光和视觉更新提供一个"初值"。后向传播是给点云去抖动，因为激光雷达转一圈需要时间，期间机器人在动，不处理的话点云会糊。两者都依赖IMU的高频数据。

## Slide 9
MATH DETAIL · 数学详解 | 论文 Section IV-C 式(1)-(3) 先验与传播
前向传播：用 IMU 从扫描起点积分到终点
式(1)(2) 连续时间运动学模型（离散化）
Ṙ = R · ⌊ω_m - b_g⌋× (姿态由角速度积分)
ṗ = v (位置由速度积分)
v̇ = R(a_m - b_a) + g (速度由加速度积分,含重力)
ḃ_g = 0, ḃ_a = 0 (偏置随机游走,导数为0)
ġ = 0, τ̇ = 0 (重力和曝光时间不变)
离散时间积分（式(1)的离散化，每IMU步Δt）
R_{i+1} = R_i · Exp((ω_i - b_g)Δt)
v_{i+1} = v_i + (R_i(a_i-b_a)+g)Δt
p_{i+1} = p_i + v_iΔt + ½(R_i(a_i-b_a)+g)Δt²
旋转用指数映射Exp()，不是矩阵加法
保证积分后仍是正交旋转矩阵
协方差传播：P_k^- = F·P_{k-1}·F^T + Q（先验分布即式(3)；ESIKF更新为式(11)）
F 状态转移矩阵（19×19）
对运动学模型求误差扰动的雅可比，再离散化 F = I + F_c·Δt
描述"上一时刻的误差如何传播到当前时刻"
关键项：旋转误差 R^T，速度误差对旋转 -R⌊a⌋×Δt
Q 过程噪声协方差（19×19）
IMU白噪声和偏置随机游走经噪声映射G变换、按Δt离散化
Q = G·Q_c·G^T·Δt
非零块：陀螺噪声→旋转不确定度，加计噪声→速度不确定度
配置：gyr_cov=0.3, acc_cov=0.5, b_gyr_cov=0.0001
代码对应：LIVMapper.cpp prop_imu_once() (状态积分) · IMU_Processing.cpp Process2() (协方差传播) · avia.yaml (噪声参数)
Notes: 这一页把前向传播的三个公式拆开讲。公式3是连续时间的微分方程，描述状态怎么随时间变化。公式4是离散化后的实际计算，每个IMU数据点推进一步，注意旋转用指数映射而不是加法。公式5是协方差传播，F描述旧误差怎么传过来，Q描述IMU噪声带来多少新不确定性。一帧扫描内有10-25个IMU点，逐步推进到终点。

## Slide 10
MATH DERIVATION · 数学推导 | 误差状态 δx = [δθ,δp,δτ,δv,δb_g,δb_a,δg]^T
F 矩阵和 Q 矩阵是怎么来的
F 矩阵推导：连续时间误差动力学 → 离散化 F = I + F_c·Δt
δθ̇ = -⌊ω̂⌋×·δθ - δb_g → F行0: [R^T, 0, 0, 0, -IΔt, 0, 0]
δṗ = δv → F行1: [0, I, 0, IΔt, 0, 0, 0]
δτ̇ = 0 → F行2: [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
δv̇ = -R⌊â⌋×·δθ - R·δb_a + δg → F行3: [-R⌊â⌋×Δt, 0, 0, I, 0, -RΔt, IΔt]
δḃ_g = 0, δḃ_a = 0, δġ = 0 → F行4-6: 对角块为I（随机游走保持不变）
其中 ω̂ = ω_m - b_g（扣除偏置的角速度），â = a_m - b_a（扣除偏置的加速度）
列顺序：δθ(3), δp(3), δτ(1), δv(3), δb_g(3), δb_a(3), δg(3) → 共19维
Q 矩阵推导：噪声源 → 噪声映射G → 离散化 Q = G·Q_c·G^T·Δt
4类噪声源
η_g 陀螺白噪声 → 旋转不确定度 σ_g²Δt·I
η_a 加计白噪声 → 速度不确定度 σ_a²Δt·RR^T
η_bg 陀螺偏置随机游走 → σ_bg²Δt·I
η_ba 加计偏置随机游走 → σ_ba²Δt·I
噪声映射G（19×12）
角速度噪声 → 直接进入δθ（行0: -I）
加速度噪声 → 经R变换进入δv（行3: -R）
偏置随机游走 → 直接进入δb_g/δb_a（行4/5: I）
位置、曝光时间、重力无直接噪声输入
代码对应：IMU_Processing.cpp (F/Q构建与协方差传播) · avia.yaml: gyr_cov=0.3, acc_cov=0.5, b_gyr_cov=0.0001, b_acc_cov=0.0001
Notes: F矩阵的核心是对运动学方程求误差扰动。比如旋转误差的变化率不仅和自身有关，还受陀螺偏置误差影响；速度误差的变化率受旋转误差（因为加速度方向会偏）、加计偏置误差和重力误差共同影响。Q矩阵则把IMU的4类噪声通过映射矩阵G传到19维状态，注意位置和曝光时间没有直接的过程噪声，它们的不确定性是从其他状态间接传播来的。

## Slide 11
MATH TOOLKIT · 数学工具 | SO(3) 旋转计算的两个标配工具
反对称矩阵算子 ⌊·⌋× 与 指数映射 Exp()
反对称矩阵算子 ⌊v⌋×
v = [v_x, v_y, v_z]^T
⌊v⌋× = [0 -v_z v_y]
[v_z 0 -v_x]
[-v_y v_x 0]
作用：把叉乘写成矩阵乘法
a × b = ⌊a⌋× · b
好处：叉乘不是标准线性运算，
写成矩阵后可求导、可泰勒展开
指数映射 Exp(φ) = 罗德里格斯公式
φ的方向=旋转轴，|φ|=旋转角度θ
Exp(φ) = exp(⌊φ⌋×)
= I + (sinθ/θ)⌊φ⌋×
+ ((1-cosθ)/θ²)⌊φ⌋×²
为什么需要：旋转矩阵不能直接加
R_new ≠ R_old + ω·Δt（不正交）
正确做法：R_new = R_old · Exp(ω·Δt)
保证结果仍是合法旋转矩阵
两者配合：IMU 旋转积分的完整链路
IMU角速度 ω_m → 扣除偏置 ω = ω_m - b_g → 反对称化 ⌊ω·Δt⌋× → 矩阵指数 exp() = Exp(ω·Δt) → 右乘更新 R ← R · Exp(ω·Δt)
反对称矩阵让叉乘能写成矩阵乘法（方便求导），指数映射让角速度增量正确变成旋转矩阵（保证正交），两者是 SO(3) 计算的标配。
代码对应：common_lib.h Exp() 函数 · LIVMapper.cpp prop_imu_once() 中 "M3D Exp_f = Exp(angvel_avr, dt)"
Notes: 这两个数学工具是理解IMU积分的关键。反对称矩阵把三维向量变成3×3矩阵，这样叉乘就能写成矩阵乘法，而矩阵乘法是可以求导的，这对ESIKF的雅可比计算至关重要。指数映射则解决了旋转不能直接相加的问题——角速度乘以时间得到的是李代数小量，必须通过指数映射变回合法的旋转矩阵。罗德里格斯公式就是矩阵指数在反对称矩阵上的简化形式。

## Slide 12
STEP 3 · LiDAR 更新
第三步：激光雷达如何"认出"熟悉的环境
传统做法 vs FAST-LIVO2
传统：先提取"特征"——墙角、边缘、平面，再匹配特征点。耗时且容易漏检。
FAST-LIVO2：不提取任何特征，每个原始点经哈希表定位到所在体素（含邻域体素），用其中的局部平面，算"点到平面的距离"。
点到平面距离怎么用？
如果位姿完全正确，每个点应该正好落在对应的平面上，距离为 0。
距离不为 0，说明位姿有偏差。把几千个点的距离汇总起来，就能算出该怎么调整位姿。
迭代最多 5 次，直到调整量小到可以忽略。
一次迭代的完整流程
1
变换点云到世界系
2
哈希查体素平面算距离
3
组装方程求解
4
更新位姿
第 2 步使用 OpenMP 并行加速（几千个点同时查地图）；第 3 步用信息矩阵形式的卡尔曼增益，避免大矩阵求逆。收敛条件：旋转变化小于 0.01 度且平移小于 0.015 厘米。
Notes: 激光雷达更新是第一次修正位姿。关键创新是"直接法"——不提取任何特征，原始点直接匹配地图平面。每个点计算到最近平面的距离，几千个距离汇总成一个优化问题，用迭代卡尔曼滤波器求解。整个过程最多迭代5次，OpenMP并行处理，非常快。

## Slide 13
MAP · 体素地图
体素地图：把环境切成"数字积木"
地图长什么样？
哈希表 + 八叉树的混合结构
空间切成0.5米根体素，哈希表快速查找。每个根体素内八叉树自适应细分，最多2层（config: max_layer=2），直到点能拟合成平面。
每个叶节点存什么？
中心点坐标（平面位置）
法向量（平面朝向）
协方差矩阵（平面不确定度）
成熟标志（参数稳定后冻结，不再更新）
视觉地图点列表（附加的图像块）
新点来了怎么处理？
1
按坐标散入对应根体素
2
SVD 分解检验是否构成平面
3
是平面 → 估计参数；不是 → 细分成 8 个子体素递归
4
参数收敛 → 标记"成熟"，后续新点直接丢弃
地图滑窗：只维护以当前位置为中心的固定大小立方体区域，超出范围的体素被移除，内存回收给新区域。保证内存占用恒定。
Notes: 体素地图是整个系统的核心数据结构，激光和视觉共用。它把空间切成0.5米的大积木，每个积木里再自适应细分。关键设计是"成熟平面冻结"——一旦平面参数稳定了就不再更新，这样地图不会漂移，而且查询速度快。视觉地图点就挂在这些平面上，实现一套数据两种用途。

## Slide 14
MAP STRUCTURE · 地图结构 | 论文 Section V-A
哈希表 + 八叉树：稀疏空间的按需精细细分
第一层：哈希表（稀疏存储 + O(1)查找）
key: VOXEL_LOCATION (x,y,z整数坐标，每格0.5m)
value: VoxelOctoTree* (八叉树根节点指针)
为什么用哈希表：
· 环境中绝大部分空间没有激光点
· 只有被点击中的体素才创建条目
· 给定3D点，除以0.5取整得key，直接查找
· 不需要预设地图边界，走到哪建到哪
第二层：八叉树（按需细分，max_layer=2）
layer 0: 根体素 0.5m（1个）
layer 1: 子体素 0.25m（最多8个）
layer 2: 孙体素 0.125m（最多64个，最细层）
细分条件：当前体素点拟合成不了平面
（最小特征值 ≥ 阈值0.0025）
且 layer < max_layer → 切8个子体素递归
已拟合平面 → 停止细分，存平面{n,c,Σ}
查找流程 find_correspond(p)：给一个点，找它匹配哪个平面
① 哈希查找根体素（p/0.5取整 → key）
② 进入八叉树：当前节点是平面？或达到max_layer？→ 返回当前节点的平面
③ 否则根据点在体素内的相对位置，进入对应子体素（8选1），递归查找
④ 返回的平面用于计算点到平面残差 r = n^T(p - c)，进入ESIKF更新
论文对应：Section V-A (Unified Voxel Map) · 代码对应：voxel_map.h VoxelMapManager/VoxelOctoTree, voxel_map.cpp init_octo_tree/cut_octo_tree/find_correspond
Notes: 体素地图的两层结构各有分工。哈希表解决"空间这么大，怎么高效存和找"的问题——只存有激光点的地方，查找O(1)。八叉树解决"同一个0.5m体素里可能有多个平面"的问题——大平面不用细分，墙角等复杂结构按需切到0.125m。max_layer=2意味着最多细分两次，最细体素0.125m。论文写默认3层，但代码avia.yaml配置是2层，这是论文与代码的差异之一。

## Slide 15
MAP RESOLUTION · 地图分辨率
体素地图叶节点分辨率是多少？怎么算的？
两个配置参数决定分辨率
avia.yaml 配置：
· voxel_size = 0.5 m（基础体素边长）
· max_layer = 2（八叉树最大细分层数）
八叉树每细分一层，边长减半：
叶节点分辨率 = voxel_size / 2^max_layer
= 0.5 / 2² =0.125 m（12.5 cm）
三层节点的分辨率
layer 0（根/哈希键）：0.5 m × 0.5 × 0.5 m³
layer 1（中间层）：0.25 m × 0.25 × 0.25 m³
layer 2（叶节点）：0.125 m × 0.125 × 0.125 m³
叶节点才存储平面参数和视觉点
根节点和中间层只做空间索引
注意：论文与代码的差异
论文 Section IX-A 文字描述默认写的是3 层（对应叶节点 0.0625 m），但官方代码 avia.yaml 实际配置为max_layer: 2（叶节点 0.125 m）。
这是论文与代码的差异之一，已在翻译文档附录中标注。实际运行以代码配置为准。
论文对应：Section V-A, IX-A | 代码对应：config/avia.yaml (voxel_size, max_layer), voxel_map.h (VoxelMap类)
Notes: 这一页回答体素地图叶节点分辨率。核心公式是0.5除以2的max_layer次方，得到0.125米。重点提醒论文写3层但代码配2层这个差异，让观众知道实际运行以代码为准。

## Slide 16
PLANE UNCERTAINTY · 平面不确定度 | 论文 Section V-A, 代码 voxel_map.cpp init_plane()
平面协方差 Σ_{n,c}：告诉系统"这个平面靠不靠谱"
Step 1
算中心 c 和散布矩阵 S
S = (1/N)Σ(p_i-c)(p_i-c)^T
Step 2
特征值分解 S = VΛV^T
法向 n = 最小特征值对应特征向量
Step 3
对每个点算雅可比 J_i (6×3)
上3行: ∂n/∂p_i（特征值扰动）
下3行: ∂c/∂p_i = (1/N)I
Step 4
累积协方差
Σ += J_i·Σ_p·J_i^T
(6×6矩阵)
Step 3 核心：法向雅可比（特征值扰动理论）
对称矩阵S扰动δS时，第k个特征向量变化：
δv_k = Σ_{j≠k} (v_j^T δS v_k)/(λ_k-λ_j) · v_j
对法向(k=min)，点p_i变化→δS→δn
代码中F矩阵第m行(m≠min)：
F_m = (p_i-c)^T / [N(λ_min-λ_m)]
· (v_m v_min^T + v_min v_m^T)
∂n/∂p_i = V · F
协方差有什么用：动态计算测量噪声R
点到平面残差 r = n^T(p - c)
J_nq = [p-c, -n] (1×6，把6维平面不确定度
投影到1维点面距离上)
σ_平面 = J_nq·Σ_{n,c}·J_nq^T（平面不确定度）
R^-1 = 1/(0.001 + σ_平面 + n^T·Σ_p·n)（voxel_map.cpp:448，含点噪声）
平面越确定(Σ小)→R小→该测量权重大
点离中心远→投影σ大→权重小
代码对应：voxel_map.cpp init_plane() (特征值分解+雅可比+协方差累积), StateEstimation() (动态R计算)
Notes: 平面协方差是概率性体素地图的核心。每个平面不仅存法向和中心，还存一个6×6的不确定度矩阵。计算分四步：先算统计量，再特征值分解得法向，然后用特征值扰动理论算出法向对每个点的雅可比，最后通过雅可比传播把点的位置不确定度累积成平面的不确定度。这个协方差在ESIKF更新时用来动态计算测量噪声R——平面越靠谱权重越大，点离平面中心越远权重越小，实现了自适应加权。

## Slide 17
PLANE UNCERTAINTY · 平面不确定度
特征值扰动理论：法向量到底有多可靠？
核心公式：特征向量的扰动
对称矩阵 A = Σ λᵢ vᵢvᵢᵀ，受扰动 δA 时：
特征值变化：δλᵢ = vᵢᵀ δA vᵢ
特征向量变化（灵魂公式）：
δvᵢ = Σⱼ≠ᵢ [vⱼᵀδAvᵢ / (λᵢ−λⱼ)] · vⱼ
特征值间隔越小，特征向量越不稳定
套用到平面法向量 n = v₁
λ₁ = 法向散布（平面厚度）
λ₂, λ₃ = 平面内散布（延展度）
好平面（墙面）：λ₁≈0.001, λ₂≈0.1
间隔大 → δn 很小 → 法向量可靠
差平面（角落/曲面）：λ₁≈0.05, λ₂≈0.06
间隔小 → δn 很大 → 法向量不可信
这个协方差最终怎么用？
用途1：动态测量噪声 R—— LiDAR 点到平面残差 r=nᵀ(p−c)，R 随平面质量动态变化。平面差（Σₙ大）→ R大 → 该点在ESIKF中自动降权。
用途2：外点剔除—— 逐点残差做 3σ 马氏门限检验，超限点下探八叉子层用更细平面重试，仍失败则丢弃（voxel_map.cpp:737）
这是 FAST-LIVO2 相比前代的改进：前代用固定点噪声，FAST-LIVO2 用平面协方差做自适应加权。
论文对应：Section V-A | 代码对应：voxel_map.cpp 平面初始化函数 (initVoxel / addPoint)
Notes: 这一页深入讲特征值扰动理论。核心是让观众理解：平面法向量的不确定度约等于1除以特征值间隔的平方。平面越扁法向量越准，越鼓越飘。最后讲这个协方差的两个实际用途：动态噪声R和外点剔除。

## Slide 18
CHAPTER 04 · 视觉处理（重点）
摄像头拍的照片，
到底是怎么被用上的？
激光雷达已经能定位了，为什么还需要相机？
相机的 2D 图像没有距离信息，怎么帮上忙？
FAST-LIVO2 的答案：不找特征点，直接比像素亮度。
接下来的 5 页，我们把视觉处理的每一步都拆开讲清楚。
Notes: 这是整个PPT的重点章节。很多人会问：激光雷达已经能测距定位了，为什么还要相机？答案是激光雷达在隧道、长廊这种几何结构单一的地方会退化，而相机能看到墙上的标识、地面的车道线这些纹理信息。但相机的难题是：2D照片没有深度，怎么用？FAST-LIVO2的做法非常巧妙——不提取ORB/FAST这些特征点，而是直接比较像素的亮度。

## Slide 19
VISUAL 01 · 直接法思路
为什么不找"特征点"，而是直接比亮度？
特征点法（传统）
先在图像里找"角点"——墙角、纹理交界处（ORB、FAST）。
再在两帧之间匹配这些角点。
问题：低纹理区域（白墙、隧道）找不到角点；提取和匹配耗时；特征点数量有限。
直接法（FAST-LIVO2）
不提取任何特征点。
直接拿一小块图像（Patch，8×8像素），在当前帧和参考帧之间比像素亮度。
优势：白墙也有微弱纹理可用；速度快；约束更密集。
光度一致性假设：核心思想
同一个三维点，不管从哪个角度拍，它在图像上的像素亮度应该一样。
如果当前帧里这个点的亮度和参考帧对不上，说明我们估计的位姿有偏差。
调整位姿，让所有 Patch 的亮度差之和最小——这就是视觉更新在做的事。
Notes: 这是视觉处理的第一个核心概念：直接法。传统视觉SLAM要先找ORB角点再匹配，但FAST-LIVO2不走这条路。它直接比较像素亮度——同一个东西从不同角度拍，亮度应该一样。如果不一样，就说明位姿估错了。这个思想叫"光度一致性"，是整个视觉模块的基础。

## Slide 20
VISUAL MAP POINT · 视觉地图点（论文 V-A / V-C）
视觉点是什么：激光给位置，相机给外观
它是什么
视觉点 = 挂在激光点上的图像块
· 3D 位置：来自 LiDAR 点云
（毫米级、无尺度漂移、无需三角化）
· 外观：参考 Patch（8×8）+ 历史观测块
+ 每次观测时的曝光时间
· 归属：挂在体素地图的叶节点上
它怎么来（V-C）
激光先建好体素平面；
视觉更新后，在 30×30 像素网格的空格中，
挑灰度梯度最高、视角合规的候选激光点，
生成视觉点并附加当前帧 Patch、
估计状态（位姿+曝光）与平面法向；
已有点：超 20 帧或偏移超 40px 时追加新块
它怎么用
· LIO 配准：用它的坐标参与点到平面残差
· VIO 对齐：用它的参考 Patch 参与光度残差
（式 21-22）
· 仿射扭曲：用它所在平面的法向 n 构造
单应矩阵（式 13），视角变化仍能对齐
· 同一个点，两套传感器各取所需
一句话理解
视觉点 = 激光测准了位置的 3D 点，被相机反复观察并记下了“长什么样”。
它不是纯激光点（原始点配准后不需要外观），也不是纯视觉特征点（位置不靠三角化）；
它是从激光点云中选出“相机也能持续看到”的点升级成的混合实体，
与所在体素的平面（几何层）共享同一空间索引——这就是“统一体素地图”的含义。
论文对应：Section V-A, V-C, VII-A | 代码：voxel_map.h (VisualPoint), vio.cpp generateVisualMapPoints / updateVisualMapPoints / updateReferencePatch

## Slide 21
VISUAL 02 · 视觉点检索（论文 Section VII-A）
从地图里找出"这一帧能看见"的点
视觉地图点 =挂在LiDAR点上的图像块。每个点 = 3D位置 + 平面法向 + 若干张8×8参考Patch。它同时存在于体素地图里，激光和视觉共用，无需从图像提取特征点。
① 可见体素查询
不遍历全图，只查两类体素：
· 当前LiDAR扫描击中的体素
· 上一帧可见的体素（相邻帧FoV重叠大）
查哈希表，O(1)快速定位。
然后做FoV检查筛选。
② 按需射线投射
LiDAR有近距盲区，或相机FoV超出LiDAR范围时：
· 图像分30×30像素网格
· 对空网格沿中心像素向后投射射线
· 从d_min到d_max均匀采样，命中体素即停
采样点在相机系预计算，省算力。
③ 外点剔除（三重）
·遮挡：30×30网格内只留最近深度点
·深度不连续：与9×9邻域深度图比较，差异大则剔除
·视角过大：法向与视线夹角>80°剔除（参考帧和当前帧都查）
论文Fig.7：外点剔除效果。红点=剔除，绿点=保留。
论文Fig.S4：窄走廊射线投射。蓝点=射线获取，黄点=体素查询。
论文对应：Section VII-A1 Visible Voxel Query; VII-A2 Raycasting on Demand（Fig.6）; VII-A3 Outlier Rejection（Fig.7）; 补充材料Fig.S4窄走廊射线投射实验
代码对应：vio.cpp::retrieveFromVisualSparseMap() ~L430-760（三步检索全在这个函数里）; 其中可见体素查询~L460-530, 射线投射~L530-650, 外点剔除~L650-760
关键参数：网格30×30像素 | 深度邻域9×9 | 视角阈值80° | raycast_en由config控制（avia默认false，MARS_LVIG默认true）
Notes: 这一页讲视觉地图点怎么检索。FAST-LIVO2不从图像提取特征点，而是直接复用LiDAR地图点作为视觉地图点，每个点挂上8乘8的参考图像块。检索分三步：第一步可见体素查询，不遍历全图，只查当前激光击中的体素和上一帧可见的体素，用哈希表快速定位；第二步按需射线投射，当激光有近距盲区或者相机视野超出激光范围时，把图像分成30乘30的网格，对空网格沿中心像素向后投射射线找地图点；第三步三重外点剔除，包括遮挡、深度不连续和视角过大。下方左图是论文的外点剔除效果图，红点是被剔除的点绿点是保留的；右图是窄走廊里的射线投射实验。

## Slide 22
VISUAL POINT MANAGEMENT · 视觉点管理
参考图块 Patch、视觉点存储与更新
Patch 规格
· patch_size = 8（8×8像素）
· 金字塔：论文三层（V-A/V-C），
代码 avia.yaml 配 4 层（level 0~3）
· 从粗到精逐层迭代匹配
· 每个视觉点存 1 个参考 Patch
参考 Patch 更新吗？
会更新（论文 V-D，式12）
评分 S = (1−ω₁)·平均NCC + ω₁·视角余弦
· NCC 高：外观与多数历史块相似
（MVS 技巧，避开动态物体）
· 视角余弦高：正对平面、纹理更清晰
· 得分最高的块成为参考块
一个叶节点挂几个点？
动态数量，无固定上限；
· 由 30×30 像素网格机制
控制空间分布（论文 V-C）
· 无纹理墙面少、纹理丰富区多；
· 用 std::vector 动态存储
视觉点与体素地图的关系：统一地图，不是两张独立地图
视觉点挂在体素叶节点上，和LiDAR平面共享同一个空间索引（哈希表+八叉树）。每个叶节点同时存储：
·几何层：平面中心点c、法向量n、平面协方差Σ（LiDAR拟合）
·视觉层：若干VisualPoint（3D位置来自LiDAR点 + 8×8参考Patch + 观测计数 + 质量评分）
平面法向量用来算仿射变换，视觉点3D坐标直接来自LiDAR（非三角化），几何和视觉在同一体素内互相服务。全局视觉点总数通过图像网格采样控制在200~500个。
论文对应：Section V, VII-A | 代码对应：voxel_map.h (Voxel/VisualPoint结构体), vio.cpp (参考块更新逻辑)
Notes: 这一页讲视觉点的管理细节。三个卡片分别讲Patch规格、参考块更新、单节点挂点数量。底部重点强调统一地图的设计——视觉点不是独立存储，而是挂在体素叶节点上，和几何平面共享空间索引。

## Slide 23
VISUAL POINT SELECTION · 视觉点筛选
如何判断一个 LiDAR 点能不能挂成视觉点？
① 投影有效
u = π(T·p)
u在图像范围内
深度 z > 0
不满足→丢弃
② 纹理检测
周围窗口梯度幅值
= √(Ix²+Iy²)
梯度 < 阈值→丢弃
（白墙/天空无纹理）
梯度 > 阈值→保留
③ 几何有效
距离在合理范围
观测角度 < 阈值
（法向与视线夹角）
未被遮挡
不满足→丢弃
④ 体素归属
计算p所在叶节点
索引=floor(p/0.5)
八叉树递归到layer2
找到目标叶节点
⑤ 去重检查
遍历叶节点已有
视觉点列表
距离 < 最小阈值
→不重复添加
⑥ 网格采样
图像划分为 30×30 像素网格
（论文 V-C / VII-A2）
空格用梯度最高的候选点生成新视觉点；
通过全部六重检查后
创建 VisualPoint 结构体，挂到叶节点的 vector 中：
· 3D位置 position（来自LiDAR点，非相机三角化）
· 8×8参考灰度Patch（从当前帧提取）
· 观测计数 observation_count（初始为1）
· 质量评分 quality_score（梯度+视角+距离综合）
该体素的平面参数（n, c, Σ）已由LiDAR拟合好，视觉点直接共享使用。
论文对应：Section VII-A | 代码对应：vio.cpp (视觉点提取与筛选), voxel_map.h (VisualPoint结构体)
Notes: 这一页用六步流程图讲视觉点的筛选条件。从投影有效性开始，经过纹理检测、几何检查、体素归属、去重、网格采样，最后通过的点才挂到体素上。重点是纹理检测是最关键的一关，网格采样控制全局数量。

## Slide 24
VISUAL 03 · 仿射变换（论文 Section V-E1, 公式13）
参考图像块为什么会"变形"？用平面先验算仿射矩阵
问题：相机移动后，同一平面在图像上不仅位置变了，形状也变——近大远小、倾斜剪切。简单平移对不上。
解决：LiDAR已给出该点所在平面的法向n，用单应矩阵算仿射变换A，把参考Patch扭曲成当前帧视角。
三种方法对比（论文Fig.S2）：
恒定深度假设 → 漂移0.22m，回不到起点
平面先验（LiDAR法向）→ 漂移<0.01m
法向细化（光度优化）→ 漂移<0.01m，纹理最清晰
公式(13)：A = P · ( R + t · nᵀ / (nᵀ·p) ) · P⁻¹
P=相机投影矩阵 | R,t=参考→当前帧位姿 | n=LiDAR平面法向 | p=3D点在参考帧坐标
论文对应：Section V-E1 Affine warping, 公式(13); Section VII-B 公式(21); 补充材料Fig.S1/S2 三种方法建图效果对比
代码对应：vio.cpp::getWarpMatrixAffineHomography() ~L290-320（计算单应矩阵H和仿射矩阵A的两列）; vio.cpp::warpAffine() ~L355-390（用A扭曲参考Patch，双线性插值采样）
关键参数（avia.yaml）：patch_size: 8 | patch_pyrimid_level: 4（论文三层/代码四层）| normal_en: true（启用平面法向）
输入输出：输入=3D点坐标+平面法向+参考帧/当前帧位姿+参考帧图像; 输出=2×2仿射矩阵A + 扭曲后的N×N参考Patch像素值
Notes: 这一页讲仿射变换，是视觉对齐的关键。左边是论文原图，展示了参考Patch如何通过仿射矩阵变换到当前帧。核心公式是论文的公式13：A等于投影矩阵P乘以（旋转R加平移t乘以外积项）再乘以P的逆。这里的平面法向n来自LiDAR，这就是为什么FAST-LIVO2要用激光雷达——它给视觉提供了精确的平面先验。三种方法对比很重要：不用平面先验的恒定深度假设会漂移0.22米回不到起点，用了平面先验漂移小于1厘米，再用法向细化纹理最清晰。

## Slide 25
AFFINE WARPING · 仿射扭曲 | 论文 Section V-E1 公式(13), 代码 vio.cpp getWarpMatrixAffineHomography()
平面先验算仿射矩阵：5步把参考块扭曲到当前帧
Step 1 反投影
取 patch 中心像素与 u、v 方向
各偏移 4 像素的共 3 个像素，
经 cam2world 反投影为参考帧
的射线方向向量
（注：不做 4 角点拟合）
Step 2 构造单应矩阵（式13）
平面先验的核心！
H = R·(nᵀp·I − t·nᵀ)
n = LiDAR 平面法向
p = 视觉点（参考帧坐标）
闭式计算，无需逐点求交深度
Step 3 投影到当前帧
3 个方向向量经 H 变换后，
用 world2cam 投影到当前帧，
得到 3 个新的像素位置；
R,t 由 ESIKF 当前状态给出
(参考帧→当前帧相对位姿)
Step 4 差分得仿射
A 列0 = (px_du − px) / 4
A 列1 = (px_dv − px) / 4
得到 2×2 仿射矩阵
（不是 2×3，也不是最小二乘）
透视畸变隐含在投影差异中
Step 5 扭曲采样
warpAffine 用 A⁻¹ 在参考图上
逐像素反算采样坐标，
双线性插值取灰度，
生成与当前帧视角对齐的 patch
（vio.cpp:293）
平面先验 vs 恒定深度：为什么更精确
恒定深度：假设patch内所有像素深度=中心点深度
→ 投影后仍是正方形，只有平移+均匀缩放
→ 近距离、倾斜平面时误差大
平面先验：利用LiDAR拟合的平面法向n
→ 单应矩阵含法向 n，透视形变被完整建模
→ 投影后是梯形/平行四边形，含剪切和非均匀缩放
→ 光度残差更小，ESIKF收敛更快更准
仿射矩阵之后：扭曲采样 + 光度残差
拿到2×2仿射矩阵后：
① warpAffine()：对参考patch每个像素，用仿射矩阵
算出当前帧对应亚像素坐标，双线性插值采样灰度
② 计算光度残差：r = 扭曲后参考块 - 当前块
③ 链式法则算雅可比：状态→位姿→3D点→投影→像素→灰度
④ 累积H和b，迭代ESIKF更新状态
代码对应：vio.cpp getWarpMatrixAffineHomography() (平面先验), getWarpMatrixAffine() (恒定深度), warpAffine() (扭曲采样)
Notes: 平面先验仿射矩阵是FAST-LIVO2视觉精度的关键。5步流程中，第2步射线-平面求交是核心——它利用LiDAR给出的平面法向，为patch的每个角点精确计算深度，而不是简单假设所有像素深度相同。这样投影到当前帧后，倾斜平面会变成梯形，反映真实的透视形变。对比恒定深度假设，平面先验在近距离和大视角场景下光度残差显著更小，ESIKF收敛更快。仿射矩阵算出来之后，还要做扭曲采样和光度残差计算，才进入ESIKF更新。

## Slide 26
VISUAL 04 · 光度误差（论文 Section VII-B, 公式21-22）
用像素亮度"量"出位姿偏差——稀疏直接光度对齐
公式(21)：0 = τ_k · I_k( u_i + Δu ) − τ_r · I_r( u_i′ + A · Δu )
Δu = Patch内相对中心的像素偏移（遍历8×8=64个像素） | A = 仿射矩阵 | τ = 逆曝光时间
论文Fig.S1对比：左列(a)(c)是恒定深度假设的扭曲结果，Patch投影严重错位；右列(b)(d)是平面先验的结果，投影无缝贴合原图。
计算流程：①对每个视觉地图点，用当前位姿把3D点投影到当前帧得u_i ②遍历Patch内64个像素Δu ③当前帧双线性插值取I_k(u_i+Δu) ④参考帧用仿射矩阵A变换后取I_r(u_i′+A·Δu) ⑤乘各自逆曝光时间相减得残差r ⑥所有点的残差组成向量z，维度=视觉点数×64
雅可比（链式法则）：∂r/∂x = ∂r/∂u · ∂u/∂p · ∂p/∂δx
∂r/∂u=图像梯度（中心差分） | ∂u/∂p=针孔投影雅可比 | ∂p/∂δx=旋转-[p]×、平移=I | 对曝光时间雅可比=当前像素亮度
论文对应：Section VII-B Sparse-Direct Visual Measurement Model, 公式(21)(22); 逆组合公式见Section VII-B末尾; 金字塔论文三层/代码四层(avia.yaml); 补充材料Fig.S1扭曲投影对比
代码对应：vio.cpp::updateState() ~L1310-1580（正向公式：残差+雅可比+ESIKF更新）; vio.cpp::updateStateInverse() ~L1580+（逆组合公式，雅可比预计算在参考帧）
收敛条件：旋转变化<0.001° 且 平移变化<0.001cm（比LiDAR的0.01°/0.015cm更严格，因为视觉要像素级精度）| 最多迭代5次 | 3层金字塔由粗到细
Notes: 这一页是整个视觉处理的核心方程——论文公式21。注意完整公式里有Δu，这是Patch内每个像素相对中心点的偏移，遍历8乘8等于64个像素。之前的简化版漏掉了这个项。公式的意思是：当前帧在u_i加Δu位置的亮度乘当前曝光时间，减去参考帧在u_i'加A乘Δu位置的亮度乘参考曝光时间，理想情况下应该等于0。如果不等于0，说明位姿有偏差。雅可比用链式法则分三步：图像梯度、投影雅可比、3D点对位姿扰动的导数。视觉更新的收敛条件比激光更严格，旋转要小于0.001度，因为要达到像素级精度。

## Slide 27
EQUATION 21 · 公式(21) 通俗解释
公式(21)：老照片亮度 − 新照片亮度 = 残差
r_I(u) = I_ref(u) − I_cur( u' + Δu )
I_ref(u) —— 老照片里这个点多亮
I_ref = 参考图像（上一帧/关键帧）
u = 像素坐标（如第320行240列）
I_ref(u) = 该像素灰度值（0~255）
这个8×8 Patch 存放在视觉地图点里
I_cur(u'+Δu) —— 新照片对应位置多亮
u' = π(Rp+t)：用当前位姿把3D点投影到新图
Δu = Patch 内相对中心的像素偏移（式21）
u'通常不是整数，需双线性插值取亮度
位姿准→u'对准→同一表面→亮度相同
比喻：火车上拍窗外的树
上一秒拍了树顶（参考Patch），这一秒根据火车移动量算出树顶该在新照片哪里（u'），取那个位置的亮度。如果移动量算准了，新位置还是树顶，亮度一样，r=0；算偏了5像素，取到天空，亮度差很大，r很大。
ESIKF做的事：对几百个像素各算一个r，算r对位姿的雅可比∂r/∂ξ，解最小二乘让Σr²最小，得到位姿修正量δξ，迭代直到收敛（旋转变化<0.001°，平移变化<0.001cm）。本质：不断微调位姿，让老照片和新照片的亮度尽可能对上。
Notes: 这一页用最通俗的方式解释公式21。核心就是老照片亮度减新照片亮度等于残差。用火车拍树的比喻让观众理解，最后讲ESIKF如何通过最小化残差来修正位姿。

## Slide 28
VISUAL 05 · 精度技巧（论文 Section V-E2, 公式14）
两个让精度再上台阶的关键技巧
技巧一：在线曝光时间估计
从走廊走进大厅，光照变了同一点亮度就变，光度一致性被破坏。
解决：19维状态向量本就含1维τ（逆曝光时间）
雅可比：对τ的偏导就是当前像素亮度，计算零成本。
论文Fig.S5：估计的曝光时间与真实值高度吻合。
技巧二：法向细化 + 参考块动态更新
LiDAR给的平面法向有噪声，影响仿射变换精度。
法向细化（公式14）：独立线程中，用参考Patch与所有观测Patch的光度误差优化法向n。
参考块更新：按式(12)评分（加权平均NCC+视角余弦），得分最高的观测块作参考
论文Fig.S3：参考块更新示意。红框为选定参考块，数字对应观测帧编号，右侧曲线为法向收敛过程。
公式(14): n* = argmin Σ Σ ||τ_i·I_i(A·u) − τ_r·I_r(u)||² （在最高分辨率金字塔层优化，约束n∈单位球面S²）
论文对应：Section V-E2 Normal Optimization 公式(14); Section V-E3 Optimization Variable Transformation（重参数化M=n/(nᵀp), 约束p·M=1, 降为2维优化）; 补充材料Fig.S3参考块更新, Fig.S5曝光时间估计
代码对应：vio.cpp::updateReferencePatch() ~L975-1120（参考块更新+法向细化，独立线程调用）; feature.h::Feature类（存储Patch、逆曝光时间、位姿）; visual_point.cpp（参考块选择逻辑）
关键参数：exposure_estimate_en: true（启用曝光估计）| inv_expo_cov: 0.1（曝光时间协方差）| normal_en: true（启用法向）
Notes: 这一页讲两个精度提升技巧。第一个是在线曝光时间估计：把逆曝光时间τ加入状态向量一起估计，雅可比就是当前像素亮度，几乎零计算成本，但能有效应对光照变化。第二个是法向细化加参考块动态更新：LiDAR给的平面法向有噪声，在独立线程里用光度误差进一步优化法向，对应论文公式14。参考块不是固定的，当有多个观测时，选平均光度误差最小的那个作为参考，还用NCC和视角余弦综合评分动态更新。下方是论文原图Fig.S3，展示了参考块更新和法向收敛过程。

## Slide 29
EXPOSURE · 曝光时间估计（论文 VII-B）
曝光时间估计：光照变了，亮度差怎么消？
r = τ_r·I_ref(u) − τ_k·I_cur(u')（式21-22）
问题：运动模糊
从走廊走进大厅，整体亮度突变。
相机自动曝光(AE)调整曝光时间，
同一点灰度 = 辐照度 × 曝光时间，
灰度整体漂移 →
光度残差出现系统性偏差。
怎么做
逆曝光时间 τ 作为第 19 维状态，
与位姿在 ESIKF 中联合估计；
残差中参考块乘 τ_r、当前块乘 τ_k；
第一帧固定 τ₀=1（相对曝光）；
对 τ 的雅可比 = 当前像素灰度。
消融实验
去掉曝光估计（25 条序列平均）：
RMSE 从 0.044 m 升至 0.051 m
（论文表 II）。
Bright_Screen_Wall 等
亮度突变序列正是目标场景。
完整逻辑链
光照变 → 灰度整体漂移 → τ 在 ESIKF 中与位姿联合估计 →τ 自动吸收亮度尺度差 → 光度残差恢复有效 →位姿估计不被亮度漂移污染 →
曝光过程噪声 inv_expo_cov=0.1（avia.yaml）
Notes: 这一页通俗解释公式14曝光时间估计。核心是运动模糊的概念，用数字例子让观众直观感受10ms曝光会糊多少像素。最后讲完整逻辑链和ESIKF如何在线估计τ。

## Slide 30
CHAPTER 05 · 融合策略（论文 Section IV ESIKF）
三种数据怎么融合？——ESIKF 顺序更新
论文图：ESIKF顺序更新流程。先LiDAR点到平面残差更新，再Visual光度残差更新，两者共用同一状态向量。
状态向量（论文 dim(M)=19，代码 DIM_STATE=19）
旋转 R(3) + 位置(3) + 速度(3)
陀螺零偏(3) + 加速度零偏(3)
重力向量(3) + 逆曝光时间(1)
误差状态19维（旋转用3维向量）
协方差矩阵 19×19
顺序更新（关键创新）
解决LiDAR（数百点）和Visual（数万残差）维度不匹配问题。
第一步：LiDAR点到平面残差更新（粗修正）
第二步：Visual光度残差更新（精修）
两者共用同一状态，串行执行。
迭代EKF（IEKF）
每次迭代重线性化，比普通EKF更准。
先验拉回项：防止迭代中状态漂移
δx = K·(z−Hx) + (I−KH)·(x_prior−x_current)
LiDAR最多5次迭代，Visual最多5次。
论文对应：Section IV ESIKF（含IV-A状态定义, IV-B IMU传播, IV-C误差状态传播, IV-D顺序更新）; 创新点1：高效ESIKF顺序更新框架解决维度不匹配
代码对应：voxel_map.cpp::StateEstimation() ~L338-530（LiDAR ESIKF更新，含先验拉回项和迭代）; vio.cpp::updateState() ~L1310-1580（Visual ESIKF更新）; IMU_Processing.cpp::Process2() ~L543-587（IMU前向传播+协方差传播）
关键参数：lio.max_iterations=5 | vio.max_iterations=5 | imu.acc_cov=0.5, gyr_cov=0.3 | vio.img_point_cov=100（视觉测量噪声）
Notes: 这一页讲融合策略。FAST-LIVO2用的是误差状态迭代卡尔曼滤波器，简称ESIKF。状态向量20维，包括姿态、位置、速度、两个零偏、重力和曝光时间，误差状态是19维因为旋转用3维向量表示。核心创新是顺序更新：先做LiDAR的点到平面残差更新做粗修正，再做Visual的光度残差更新做精修，两者共用同一个状态向量。这样解决了LiDAR只有数百个点而Visual有数万残差的维度不匹配问题。另外它用的是迭代EKF，每次迭代重新线性化，还有一个先验拉回项防止状态漂移。

## Slide 31
CONCEPT DEEP DIVE · 概念深入
ESIKF 是什么？误差状态迭代卡尔曼滤波器
① Error-State 误差状态
不直接估计状态本身，而是估计状态的"误差量" δx。
预测时用名义状态 x 积分，更新时只修正误差，再用 x ← x ⊕ δx 合成。
好处：旋转误差是3维小量（李代数 so(3)），可以线性化，避免旋转矩阵加法不正交。
② Iterated 迭代更新
标准EKF只做一次测量更新。ESIKF在每次测量内反复迭代：
用修正后的新状态重新计算残差和雅可比，直到收敛。
LiDAR收敛阈值：旋转<0.01° 且 平移<0.015cm
视觉收敛阈值：旋转<0.001° 且 平移<0.001cm
③ Kalman Filter 卡尔曼
经典预测-更新两步递归：
预测步：用IMU运动模型传播状态和协方差
更新步：用LiDAR/视觉测量修正状态
核心公式：K = PH^T(HPH^T+R)^-1
δx = K·(z - h(x))，x ← x ⊕ δx
19维状态向量 x = [R, p, τ, v, b_g, b_a, g]^T
R(3)旋转矩阵 · p(3)位置 · τ(1)逆曝光时间 · v(3)速度 · b_g(3)陀螺偏置 · b_a(3)加计偏置 · g(3)重力向量
误差状态 δx = [δθ, δp, δτ, δv, δb_g, δb_a, δg]^T，其中 δθ 是旋转的李代数误差（3维小量），不是旋转矩阵本身。
论文对应：Section IV (ESIKF 数学框架) · 代码对应：common_lib.h StatesGroup (DIM_STATE=19), voxel_map.cpp StateEstimation, vio.cpp updateState
Notes: 这一页深入解释ESIKF这个核心概念。三个关键词拆开理解：误差状态是为了优雅处理旋转，迭代是为了在强非线性下更精确，卡尔曼是经典的预测更新框架。19维状态向量里，逆曝光时间τ是视觉特有的，陀螺和加计偏置是IMU漂移的根源，重力在初始化时对齐。

## Slide 32
UNIFIED MAP · 统一地图
一套地图，同时服务激光和视觉
几何结构层（LiDAR 构建）
每个叶体素存储一个局部平面：
· 中心点坐标（平面位置）
· 法向量（平面朝向）
· 协方差矩阵（不确定度）
· 成熟标志（稳定后冻结）
视觉信息层（Camera 附加）
在 LiDAR 点上附加视觉地图点：
· 3D 位置（直接用 LiDAR 点）
· 参考图像块 Patch（8×8，3 层金字塔）
· 多个观测帧（用于法向细化和参考块选择）
· 逆曝光时间
统一地图的三大优势
1. 避免跨图对齐误差
传统方案维护 LiDAR 图和视觉图两张地图，需要不断对齐，误差会积累。统一地图从根源消除了这个问题。
2. 几何先验喂给视觉
视觉做仿射变换时，直接用 LiDAR 平面的法向作为先验，比纯视觉估计深度更准、更快。
3. 视觉反哺几何
视觉用多视角光度一致性细化平面法向，反过来提升 LiDAR 配准精度，形成信息闭环。
Notes: 统一地图是FAST-LIVO2的核心设计之一。传统方案往往维护两张地图——LiDAR建一张几何图，视觉建一张特征图，然后不断对齐，误差会积累。FAST-LIVO2只用一张体素地图：LiDAR负责构建几何平面，视觉在LiDAR点上附加图像块。这样几何先验可以直接喂给视觉做仿射变换，视觉又可以反哺几何细化法向，形成闭环。

## Slide 33
INNOVATIONS · 创新点
相对于 FAST-LIVO 的五大创新
1
ESIKF 顺序更新框架
前代用异步更新，维度不匹配易出问题。顺序更新数学等价于联合更新，且更灵活鲁棒。
2
平面先验 + 法向细化
前代假设 Patch 内深度恒定（漂移 0.22m）。用 LiDAR 平面先验后漂移小于 0.01m，再细化法向纹理最清晰。
3
参考块动态更新策略
前代按与当前帧接近程度选参考块，常选到低质量块。新方法用 NCC + 视角余弦综合评分选最优。
4
在线曝光时间估计
前代不处理光照变化，收敛差。将逆曝光时间纳入状态向量在线估计，抵消环境光照变化。
5
按需体素射线投射（On-demand Raycasting）
LiDAR 存在近距离盲区，部分图像区域无对应 LiDAR 点。对无覆盖的图像网格，从相机沿射线方向在地图中查找平面点，增强视觉更新的鲁棒性。
共同设计哲学
五个创新点围绕同一个目标：让直接法在真实环境中更准、更稳、更鲁棒——从融合框架到几何先验，从参考块选择到光照补偿，再到盲区填补。
Notes: 这一页总结了FAST-LIVO2相对于前代FAST-LIVO的五个核心创新。第一是把异步更新改成ESIKF顺序更新，解决了异构数据维度不匹配的问题。第二是用LiDAR平面先验做仿射变换，并进一步用光度信息细化法向，精度提升非常大。第三是参考块不再选最近的，而是用NCC加视角评分选最好的。第四是在线估计曝光时间应对光照变化。第五是按需射线投射填补LiDAR盲区。

## Slide 34
INNOVATION 01 · 创新点一 | 论文 Section IV-D
创新点一：ESIKF 顺序更新框架
前代问题：异步更新（FAST-LIVO）
· LiDAR和视觉在各自线程独立更新
· 两个滤波器状态维度不匹配
· 视觉状态含曝光时间τ，LiDAR状态不含
· 需要额外的状态同步和协方差传递
· 容易出现状态不一致、协方差交叉污染
· 时序竞争可能导致更新顺序不确定
FAST-LIVO2：统一状态 + 顺序更新
· 单一19维状态向量，LiDAR和视觉共用
· 先执行LiDAR更新（点到平面残差）
· 再执行视觉更新（光度残差）
· 两次更新共享同一个协方差矩阵P
· 第一次更新的结果作为第二次的先验
· 无需状态同步，无维度不匹配问题
顺序更新的完整执行流程（每帧）
① IMU前向传播 → 得到状态先验 x^- 和协方差 P^-
② LiDAR ESIKF更新：点到平面残差 → 迭代到收敛(旋转<0.01°, 平移<0.015cm) → 更新 x 和 P
③ 视觉ESIKF更新：以②的结果为先验 → 稀疏光度残差 → 迭代到收敛(旋转<0.001°, 平移<0.001cm，更严格) → 最终 x 和 P
④ 用最终状态更新体素地图（LiDAR平面 + 视觉点）
代码对应：LIVMapper.cpp stateEstimationAndMapping() → handleLIO() 先执行 → handleVIO() 后执行，共用同一个 state_ 对象
Notes: 第一个创新点是ESIKF顺序更新框架。前代FAST-LIVO用异步更新，LiDAR和视觉在各自线程跑两个滤波器，状态维度不一样（视觉多了曝光时间），需要复杂的同步机制，容易出问题。FAST-LIVO2改成单一19维状态向量，先跑LiDAR更新再跑视觉更新，两次更新共享同一个状态和协方差，第一次的结果作为第二次的先验。这样就没有状态同步问题，也没有维度不匹配。注意视觉更新的收敛阈值比LiDAR严格10倍，因为视觉测量更精细。

## Slide 35
INNOVATION 02 · 创新点二 | 论文 Section V
创新点二：统一体素地图（几何层 + 视觉层）
几何结构层（LiDAR 构建）
每个叶体素存储一个局部平面：
· 中心点 c (3D坐标)
· 法向量 n (单位向量)
· 平面协方差 Σ_{n,c} (6×6不确定度)
· is_plane_ 标志 (是否拟合成功)
用途：LiDAR点到平面残差计算
r = n^T(p - c)，进入ESIKF更新
协方差用于动态计算测量噪声R
视觉描述层（挂在几何点上）
视觉地图点 = 3D位置 + 图像块(patch)
· 3D位置来自LiDAR点云（有精确深度）
· 法向来自所在体素的平面拟合
· 参考图像块(8×8灰度) + 观测历史
· 逆曝光时间归一化的灰度值
用途：视觉光度残差计算
r = 参考块(仿射扭曲后) - 当前块
为什么"统一"是创新：两层共享同一个空间索引
· 几何层和视觉层都挂在同一个哈希表+八叉树结构上，不需要维护两套独立的地图
· 视觉点的3D位置和法向直接从LiDAR几何层获取，不需要三角化（双目/多视图）或深度估计
· LiDAR更新平面时，视觉点自动获得更精确的法向（法向细化）；视觉更新位姿后，LiDAR点云配准更准
· 两层互相增强：LiDAR给视觉提供深度和几何，视觉给LiDAR提供纹理约束
代码对应：voxel_map.h VoxelPlane (几何层), visual_point.h VisualPoint (视觉层), vio.cpp SubSparseMap (视觉点集合)
Notes: 第二个创新点是统一体素地图。传统方案中LiDAR地图和视觉地图是分开维护的，比如LiDAR用体素/ikd-tree，视觉用特征点数据库，两套索引需要同步。FAST-LIVO2把几何层（平面）和视觉层（图像块）挂在同一个哈希表+八叉树上。视觉点的3D位置直接来自LiDAR，不需要三角化，法向来自平面拟合。两层互相增强——LiDAR给视觉提供深度和几何先验，视觉给LiDAR提供纹理约束。这就是紧耦合的地图层面体现。

## Slide 36
INNOVATION 03 · 创新点三 | 论文 Section VII-B
创新点三：稀疏直接视觉测量（不提取特征点）
传统特征点法的问题
· 先检测角点(ORB/FAST)，再计算描述子
· 只利用图像中 ~5% 的像素信息
· 纹理缺失区域（白墙、天空）完全失效
· 特征匹配耗时，且可能误匹配
· 描述子对光照变化敏感
· 无法利用LiDAR提供的深度信息
FAST-LIVO2：稀疏直接法
· 不提取特征点，直接比较像素灰度
· 视觉点来自LiDAR点云（有精确3D位置）
· 每个点挂一个8×8参考图像块
· 用仿射变换把参考块扭曲到当前帧
· 光度残差 = 扭曲后参考块 - 当前块
· 金字塔迭代由粗到精（论文三层/代码4层）
稀疏直接法的完整处理流程（每帧视觉更新）
① 图像金字塔构建（论文三层/代码4层），从原图到低分辨率
② 视觉点检索：把地图中3D点投影到当前帧，落在图像内且通过外点检查的点参与计算（网格均匀采样，30×30 像素一格（论文 VII-A2））
③ 对每个点：平面先验算仿射矩阵 → 扭曲参考块 → 双线性采样 → 计算64个像素的光度残差
④ 链式法则算雅可比：δ状态→δ位姿→δ3D点→δ像素→δ灰度，累积H矩阵和b向量
⑤ 求解δx = H^-1·b，更新状态，迭代到收敛（旋转<0.001°且平移<0.001cm）
⑥ 从level 3到level 0逐层执行，粗对齐后精对齐
代码对应：vio.cpp computeJacobianAndUpdateEKF() (主调度), retrieveFromVisualSparseMap() (检索), updateState()/updateStateInverse() (迭代更新)
Notes: 第三个创新点是稀疏直接视觉测量。传统视觉SLAM用特征点法，只利用图像中约5%的角点信息，在纹理缺失区域完全失效。FAST-LIVO2用直接法，不提取特征点，直接比较像素灰度。关键是视觉点的3D位置来自LiDAR，不需要三角化，所以可以在低纹理区域工作。处理流程是金字塔迭代——从低分辨率粗对齐到高分辨率精对齐，每个点用平面先验算仿射变换扭曲参考块，然后计算64个像素的光度残差，通过链式法则算雅可比进入ESIKF更新。

## Slide 37
INNOVATION 04 · 创新点四 | 论文 Section V-E, VII-A1
创新点四：平面先验仿射 + 法向细化
4a. 平面先验仿射变换
传统直接法假设patch内深度恒定，
仿射变换只含平移+均匀缩放。
FAST-LIVO2利用LiDAR平面法向：
· 每个角点做射线-平面求交
· 深度随像素位置变化（倾斜平面）
· 仿射矩阵含剪切+非均匀缩放
· 扭曲后patch形状=真实透视形变
· 光度残差更小，收敛更快
4b. 法向细化（Normal Refinement）
视觉点的法向不是固定不变的：
· 初始法向来自LiDAR体素平面拟合
· 每次视觉更新后，用新位姿重新
从体素地图获取更精确的平面法向
· 法向用于仿射变换计算和雅可比
· 法向越准→仿射越准→残差越小
· 形成正反馈：位姿准→法向准→位姿更准
· 代码：updateReferencePatch()中更新
两个技术如何配合：几何-视觉正反馈循环
LiDAR更新 → 体素平面更精确 → 视觉点获得更好的法向 → 平面先验仿射更准确 → 光度残差更小 → 视觉位姿更新更准 → LiDAR点云去畸变更准 → LiDAR更新更精确 → ...
这就是紧耦合的本质：两种传感器不是独立工作，而是通过共享的地图和状态互相增强。平面先验让视觉在近距离/大视角下不退化，法向细化让几何信息持续反哺视觉。
代码对应：vio.cpp getWarpMatrixAffineHomography() (平面先验仿射), updateReferencePatch() (法向细化+参考块更新)
Notes: 第四个创新点包含两个相关技术：平面先验仿射变换和法向细化。平面先验利用LiDAR给出的平面法向，让仿射变换能反映真实的透视形变（倾斜平面投影成梯形），而不是简单的恒定深度假设。法向细化则是每次视觉更新后，用新的位姿从体素地图重新获取更精确的平面法向。两者形成正反馈循环——LiDAR平面越准，视觉仿射越准，位姿越准，LiDAR去畸变越准，平面又更准。这就是紧耦合的地图层面体现。

## Slide 38
INNOVATION 05 · 创新点五 | 论文 Section V-E2, 公式(14)
创新点五：在线曝光时间估计
问题：光照变化导致光度残差失效
直接法假设"同一点在不同帧灰度不变"。
但实际中：
· 从走廊走进大厅，整体亮度突变
· 自动曝光(AE)调整了曝光时间
· 不同帧的曝光时间不一样
· 灰度值 = 辐照度 × 曝光时间
· 曝光时间变了，同一点灰度也变
→ 光度残差出现系统性偏差
FAST-LIVO2：把逆曝光时间加入状态向量
19维状态中 τ = 逆曝光时间(1/曝光时间)
· 灰度归一化：I_normalized = I_raw × τ
· 参考块和当前块都乘以各自的τ
· 消除曝光时间差异的影响
· τ在ESIKF中与位姿联合估计
· 随机游走模型：τ̇ = 0（缓慢变化）
· 过程噪声 inv_expo_cov = 0.1
曝光时间估计如何融入光度误差（公式14）
原始光度残差：r = I_ref(u_ref) - I_cur(u_cur)
加入曝光归一化后：r = τ_ref·I_ref(u_ref) - τ_cur·I_cur(u_cur)
其中 τ_ref 是参考帧的逆曝光时间（固定，参考块创建时记录），τ_cur 是当前帧的逆曝光时间（ESIKF状态变量，待估计）
雅可比中多了一项：∂r/∂τ_cur = -I_cur(u_cur)（当前块灰度值）
ESIKF更新时同时优化位姿和τ_cur，两者联合估计，光照变化时τ自动调整，光度残差保持准确
代码对应：common_lib.h StatesGroup (τ是第7个状态), vio.cpp updateState() (雅可比含∂r/∂τ), avia.yaml exposure_estimate_en=true, inv_expo_cov=0.1
Notes: 第五个创新点是在线曝光时间估计。直接法的基本假设是灰度不变，但实际中相机自动曝光会导致不同帧曝光时间不同，同一点的灰度值会变化，产生系统性残差。FAST-LIVO2把逆曝光时间τ加入19维状态向量，参考块和当前块都乘以各自的τ做归一化，这样就消除了曝光差异。τ在ESIKF中与位姿联合估计，随机游走模型，过程噪声0.1。雅可比中多了一项对τ的导数，就是当前块的灰度值。这样从暗环境走到亮环境时，τ自动调整，光度残差不会被光照变化污染。

## Slide 39
APPLICATIONS · 应用场景
这项技术能用在什么地方？
无人机机载导航
核心需求：实时、低延迟、轻量
无人机对计算资源和重量极度敏感。
FAST-LIVO2 的直接法 + 统一地图设计，在 ARM 平台上可实时运行，延迟低。
LiDAR 退化时（如高空、开阔地）视觉补充约束。
论文在多种无人机平台上验证了实时性和精度。
航空测绘
核心需求：大场景、高精度、彩色
测绘需要覆盖大面积区域，且地图要有颜色信息。
FAST-LIVO2 输出彩色点云地图，地面文字、车道线清晰可辨。
法向细化让重建纹理质量显著提升。
大场景下滑窗管理保证内存恒定。
3D 模型渲染
核心需求：密集、带颜色、可渲染
重建的密集点云可直接用于 Mesh 表面重建。
也可作为 NeRF（神经辐射场）等渲染方法的输入。
统一地图保证几何和颜色天然对齐，无需后处理配准。
为数字孪生、AR/VR 提供基础数据。
Notes: FAST-LIVO2有三个主要应用方向。第一是无人机机载导航——它的直接法设计非常轻量，在ARM平台上能实时运行，这对无人机至关重要。第二是航空测绘——输出的彩色点云地图精度高、纹理清晰，法向细化让地面文字和车道线都能看清。第三是3D模型渲染——重建的密集地图可以直接用于Mesh重建或NeRF渲染，几何和颜色天然对齐。

## Slide 40
SUMMARY · 总结
从数据到地图，完整旅程回顾
七步走完一个处理周期
1. 时间同步 — 三种数据对齐到图像时刻
2. IMU 前向传播 — 积分推算当前位姿
3. 点云去畸变 — 反向传播统一到帧尾
4. LiDAR 更新 — 点到平面直接法配准
5. 视觉检索 — 找出可见的视觉地图点
6. 视觉更新 — 光度误差金字塔优化
7. 地图更新 — 插入新点 + 法向细化
一句话回答最初的问题
机器人用 IMU 高频"猜"位置，用激光雷达"摸"出环境几何做第一次修正，再用摄像头"看"纹理做精修，三者共用同一张体素地图，通过迭代卡尔曼滤波器紧耦合融合，最终实时输出精确位姿和彩色点云地图。
Notes: 最后总结一下整个流程。一个处理周期分七步：时间同步、IMU前向传播、点云去畸变、LiDAR更新、视觉检索、视觉更新、地图更新。核心思想就是：IMU打底猜位置，激光雷达摸几何做粗修正，摄像头看纹理做精修，三者共用一张地图，紧耦合融合。这就是FAST-LIVO2如何让机器人在陌生环境中同时知道自己在哪、周围长什么样、并把这一切画成地图。

## Slide 41
感谢聆听
FAST-LIVO2：快速、直接的激光-惯性-视觉里程计
延伸资源
论文：arXiv:2408.14035 — FAST-LIVO2: Fast, Direct LiDAR-Inertial-Visual Odometry
代码：github.com/hku-mars/FAST-LIVO2（开源，C++ 实现）
团队：香港大学 MaRS 实验室（Marsette Robotics and Systems）
前置工作：FAST-LIO2（LiDAR-IMU）、FAST-LIVO（初代三传感器融合）
本演示基于论文原文与开源代码整理，面向非技术观众的科普解读
Notes: 最后给大家提供一些延伸资源。论文可以在arXiv上搜索2408.14035找到，代码在GitHub上开源，由香港大学MaRS实验室维护。如果想深入了解，可以先看FAST-LIO2（只有激光和IMU），再看FAST-LIVO（初代三传感器融合），最后看FAST-LIVO2，这样循序渐进更容易理解。谢谢大家！